Il faut connecter le cordon fourni avec la maquette , à la prise jack du programmateur d’un coté et de l’autre ,se brancher sur la sortie de la carte son du PC ( sortie haut parleur ).

Pour effectuer l’enregistrement de l’ISD2564 , il faut préalablement accéder au magnétophone de windows soit :

Programmes Accessoires  divertissement et puis magnétophone

la fenêtre suivante apparaît :

Il faut maintenant accéder au fichier wave devant être enregistré dans le composant , en l’important de votre répertoire de travail

Procédure d’enregistrement de l’ISD2564 : ( le début de l’enregistrement avec les interrupteurs de S2 en position « ON » )

- Agir sur le bouton « lecture »       du magnétophone tout en maintenant le bouton « start » de la carte de programmation appuyé ( le temps d’enregistrement  dans l’ISD2564 s’affiche sur le magnétophone ).

- Interrompre l’enregistrement en relâchant le bouton « Start » du programmateur ( si le temps désiré est atteint ).

- Interrompre le défilement du magnétophone en agissant sur le bouton « arrêt »

Remarque : pour recommencer l’enregistrement , il faut suivre la procédure du dessus , après avoir appuyé sur le bouton stop ( réinitialisation) du programmateur .

# Text boxes

lecture

arrêt